# 建筑电气施工图的识图论文

##### 问：建筑电气平面图识图详解：如何看建筑电气

答：电气设计平面图主要用来表示电源进户装置、照明配电箱、灯具、插座、开关等电气设备的数量、型号规格、安装位置、安装高度，表示照明线路的敷设位置、敷设方式、敷设路径、导线的型号规格等。

1、让磨看建筑物概况

楼层、判滑做每层房间数目、墙体厚度、门掘衡窗位置、承重梁柱的平面结构。

2、看各支路用电器的种类、功率及布置

比如：图中灯具标注的—般内容有，灯具数量；灯具类型；每盏灯的灯泡数；每个灯泡的功率及灯泡的安装高度等。

3、看导线的根数和走向

各条线路导线的根数和走向，是电气平面图主要表现的内容。比较好的阅读方法是： 首先了解各用电器的控制接线方式，然后再按配线回路情况将建筑物分成若干单元，按“电源一导线一照明及其它电气设备”的顺序将回路连通。

4、看电气设备的安装位置

由定位轴线和图上标注的有关尺寸可直接确定用电设备、线路管线的安装位置，并可计算管线长度。

5、防雷平面图识读方法

- 防雷平面图是指导具体防雷接地施工的图纸。通过阅读，可以了解工程的防雷接地装置所采用设备和材料的型号、规格、安装敷设方法、各装置之间的联接方式等情况，在阅读的同时还应结合相关的数据手册、工艺标准以及施工规范，从而对该建筑物的防雷接地系统有一个全面的了解和掌握。

##### 问：如何识读建筑电气施工图

答：建筑电气线路通常较为简单，一般包括照明、电话、有线电视，较高级的住宅还有空调、火灾自动报警及自动消防系统、橘拿防盗保安系统、电子监控系统及其附属的动力装置等。其电气线路主要包括照明、电话、有线电视及防雷等。

- 识读建筑电气施工图可分别对这些系统单独读图。例如，照明配电系统，可从其电气概略图入手，了解该住宅楼照明系统的组成和相互之间的关系。其他系统也基本上差不多，主要应该读懂：乱伍知①该系统的总体组成；②各个组成部分之间的有关信息(包括各分单元组成元器件的型号、各线缆走向与型号等)；③以及各单元之间的连接关系和信号、控制和电气方面的联系哗消等。

##### 问：如何识图建筑电气施工图

- 答：建筑电气施工图是一个很专业的图纸，首先你应薯宴该了解各个轮手带符号腊芦代表的含义，然后一步一步的从现场结合图纸在学习。

答：PRD 40KA +N是施耐德的宴带浪涌保护器做祥困（避雷器）N极总是通的 极限过流为40KA ，在受到雷击时，它可以把瞬时的强大雷电电流通过地线等保护导体传入地下，防止对人产生伤害；它前面的C65N-63C50/4P是施耐德的小型断路器 4极 额定电流50安培 C型脱扣特性曲线，装在这里的作用是保护避雷器，不让短路电流等对它产生伤害。减缓老化的时间。

- 接线时，是从主开关下口接16平方的三相和零线，进入小型断路器，再从小型断路器下口接16平方的纯念三相和零线进入浪涌保护器，流涌保护器的地线接25平方线接到地排上。地排和零排应与供电系统的地线和零线连成一体。

本文来源: https://www.37lunwen.com/article/4f89585218254587cd4782ed.html