# 夏季室内自由运转的最小建筑物的人体热舒适性分析

随着我国现代化进程的推进,我国的经济水平、人民生活水平和能源保护意识得到了显著的提高。近年来,人类对建筑规模的奢侈追求极大地影响了地球的生态环境,重型且密集的建造规模使地球不堪重负,人们开始采取行动给地球减压,因此建筑“极小型化”的设计理念也逐渐被一些建筑师所认可和推崇。本文所研究的“极小建筑”,不同于通常意义上的小户型建筑,在极小面积的前提条件下,此类建筑采用非线性设计方法,使其可具有个性化的室内空间。本文采用现场问卷、实验测试和数值模拟相结合的方式,对夏季工况下自由运行极小建筑室内人体热舒适问题进行研究探索,并提出人体热不舒适的改善措施。实验于人工搭建的极小型建筑模型内进行,将实验测得的数据经过统计分析软件Oringin处理与分析。夏热冬冷地区中,在自由运行极小建筑这种非空调环境下,即使房屋具有一定的通风措施,仍然有较多受试者感到热,对人体的舒适性产生不利影响。研究结果表明,影响人体热环境和热舒适的主要因素包括室外气象参数、围护结构特性、人体活动强度等诸多因素。对于热感觉投票指标TSV,晴天最热,阴天次之,雨天受试者的热感觉是基本不热的,还有些稍凉。对于热舒适投票指标TCV,雨天是在舒适和稍不舒适之间,是三种天气情况下最舒适的情况,晴天和阴天不舒适感比较强烈。夏季TSV和TCV与活动强度都是正相关的线性关系,TSV和TCV值随活动强度的增大而增大,这主要是因为随着人体活动强度的增加,人体发热量增加,使人体的热感觉和不舒适感觉增加。根据搭建的极小建筑实体,同时建立了极小型建筑的数值模型。通过对夏季工况室内温湿度、气流速度以及PMV和PPD的模拟发现,夏季雨天工况下,自由运行极小型建筑室内人还是舒适的,而晴天典型工况人们仅仅依靠自然通风较难达到舒适状态,需要提出改善措施。本文共提出了3种改善措施,分别是增加墙壁保温层厚度、改变窗墙比和在0.4窗墙比工况下增强穿堂风。增加保温板的工况下,室内平均温度比典型工况下低了 2.0℃左右,空气流速的变化较小,相对湿度有所上升,PMV值和PPD值也稍有降低;而改变窗墙比的工况下,窗墙比为0.4时效果较为明显,整个极小建筑的温度可比典型工况下的温度低2.6℃左右,PMV值和PPD值的降低较为明显。在形成穿堂风的条件下,室内空气流动顺畅,空气龄较短,人体有明显的舒适吹风感,导致人表面的蒸发散热作用加强,PMV值和PPD值的降低显著。本文研究极小建筑夏季工况室内热环境和人体热舒适的实验和模拟,并提出若干改善措施,为极小建筑室内热环境和人体热舒适的进一步研究提供理论依据和数据支撑,并为此类建筑的应用推广提供参考。

## 基本信息

| 题目 | 自由运行极小建筑室内夏季工况下人体热舒适分析 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 硕士论文 |
| 作者 | 王新宇 |
| 作者单位 | 扬州大学 |
| 导师 | 刘义,殷叔靖 |
| 文献来源 | 扬州大学 |
| 发表年份 | 2020 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅱ辑 |
| 专业分类 | 建筑科学与工程 |
| 分类号 | TU831.1 |
| 关键词 | 自由运行,极小建筑,室内热环境,热感觉,热舒适 |
| 总页数： | 78 |
| 文件大小： | 7734K |

## 论文目录

摘要

Abstract

主要符号表

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 极小建筑研究

1.2.2 建筑热环境和夏季热舒适研究

1.3 研究目的与研究内容

1.4 本章小结

第二章 建筑室内热环境与人体热舒适的理论基础

2.1 室内热环境

2.1.1 人体与环境的热交换

2.1.2 自由运行建筑夏季室内热环境及其影响

2.2 人体热舒适

2.2.1 产热与散热

2.2.2 热平衡方程

2.2.3 热感觉和热舒适

2.2.4 热舒适影响参数

2.2.5 热舒适评价指标

2.3 本章小结

第三章 实验方法

3.1 实验台介绍

3.2 现场测试方案

3.2.1 测试样本的确定

3.2.2 测点选择和测量高度

3.2.3 环境参数的测量

3.2.4 测试仪器

3.3 问卷调查设计

3.4 实验步骤

3.5 本章小结

第四章 夏季工况下热舒适实验研究及综合分析

4.1 夏季工况新陈代谢与服装热阻的参数设定

4.1.1 新陈代谢率的选取

4.1.2 服装热阻的选取

4.2 室内外热环境状况

4.3 室内热环境各个影响因素的主观问卷调查

4.3.1 空气温度冷热感觉投票值

4.3.2 空气干湿感觉投票值

4.3.3 空气流动感觉投票值

4.4 人体整体热感觉（TSV）和热舒适（TCV）主观问卷调查

4.4.1 不同天气情况下的TSV和TCV

4.4.2 不同人员个数下的TSV和TCV

4.4.3 不同人员活动强度下的TSV和TCV

4.4.4 夏季测试工况下总体平均TSV和TCV

4.4.5 空气品质感觉投票值

4.5 人体各局部部位热感觉

4.6 自由运行建筑夏季开门、窗行为对热感觉、热舒适的影响

4.7 夏季人体热感觉调节方式分析

4.8 本章小结

第五章 自由运行极小建筑室内夏季热环境的数值模拟

5.1 AIRPAK简介和模型的建立

5.1.1 AIRPAK简介

5.1.2 极小建筑的物理模型

5.2 极小建筑数学模型

5.2.1 控制方程

5.2.2 模拟参数的设定

5.3 夏季室内热环境数值模拟及结果分析

5.4 夏季雨天天气情况下的数值模拟及结果分析

5.5 自由运行极小建筑夏季开门、窗行为的数值模拟及结果分析

5.5.1 开窗闭门

5.5.2 开窗开门

5.6 自由运行极小建筑夏季人体热不舒适改善措施

5.6.1 改变保温层厚度

5.6.2 改变窗墙面积比

5.6.3 穿堂风工况

5.7 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 研究展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究项目及获奖情况

## 参考文献

[1] 夏季工况条件下空调/冷柜一体机性能实验研究[J]. 热科学与技术 2020(02)

[2] 冷凝式燃气热水器冬夏季工况性能实测分析[J]. 煤气与热力 2017(11)

[3] 核电厂汽轮发电机组夏季工况出力分析及优化研究[J]. 国网技术学院学报 2020(02)

[4] 海水源热泵系统夏季工况实测及相关问题分析[J]. 煤气与热力 2013(05)

[5] 直接空冷机组夏季工况背压高探讨分析[J]. 内蒙古科技与经济 2012(21)

[6] 冬夏季工况MCCHP系统性能对比及变工况分析[J]. 煤气与热力 2020(04)

[7] 夏季工况下宿州地区U型管换热器换热效率模拟与分析[J]. 安徽建筑 2021(03)

[8] 多能互补分布式能源系统的能效水平及其影响因素[J]. 暖通空调 2017(04)

[9] 上海某高层住户人员行为对夏季室内环境影响分析[J]. 智能建筑与智慧城市 2021(03)

[10] 土壤源热泵夏季工况下运行温度场分析[J]. 建筑与预算 2019(07)

[11] 上海地区土壤-空气换热与室内全热交换器复合系统夏季工况能量回收性能的经济效益分析[J]. 中国住宅设施 2017(09)

[12] 新型一体式除湿热泵空调循环夏季工况实验研究[J]. 制冷学报 2018(05)

[13] 不同控制策略下的土壤源热泵系统夏季工况实验研究[J]. 建筑节能 2019(12)

[14] 地源热泵U型管换热器夏季工况试验分析[J]. 流体机械 2012(03)

[15] 强热源工业厂房室内对流辐射特性分析[J]. 暖通空调 2016(09)

[16] 办公楼室内环境品质控制与优化[J]. 土木建筑与环境工程 2017(01)

[17] 建筑室内空间环境舒适性的数值模拟研究[J]. 建筑科学 2017(08)

[18] 外廊式建筑的适应性演化研究[J]. 住宅科技 2013(07)

[19] 夏季工况下濮阳市政道路地下引水管道排水除涝方法研究[J]. 科技通报 2017(08)

[20] 喷水室换热量的测定计算与误差分析[J]. 制冷与空调 2008(01)

[21] 建筑中庭空气品质及热舒适度评价研究[J]. 建材与装饰 2017(18)

[22] 围护结构防结露计算分析[J]. 制冷 2020(02)

[23] 夏季工况下防护工程室内热环境特点的模拟分析[J]. 制冷与空调 2010(05)

[24] 单转轮除湿空调系统夏季工况实验研究[J]. 低温与超导 2016(04)

[25] 基于CFD对超大型场馆气流组织仿真的优化设置和分析[J]. 安装 2015(04)

[26] 成都地区相变墙体夏季工况的参数优化及效果分析[J]. 制冷与空调 2011(04)

[27] 住宅室内环境场模拟研究[J]. 洁净与空调技术 2020(03)

[28] 武汉地区地源热泵夏季工况能效测评与效益分析[J]. 可再生能源 2012(10)

[29] 无霜式溶液除湿温湿度分控空调系统性能研究[J]. 建筑热能通风空调 2021(02)

[30] 办公室室内空气品质及热舒适模拟[J]. 建筑节能 2011(08)

## 相似文献

[1]选择性太阳光隧道夏季工况热流体特性研究[D]. 何秋德.中国矿业大学2014

[2]基于多元生理参数的人体热舒适模型研究及应用[D]. 魏宇欣.安徽建筑大学2016

[3]基于微型建筑的服装热阻对人体热舒适的影响研究[D]. 孙滢.扬州大学2019

[4]室外遮阳环境下人体热舒适调查及动态热舒适研究[D]. 于连广.大连理工大学2004

[5]基于人体热舒适改善的室外绿化策略研究[D]. 田云.北京建筑大学2016

[6]通风对校园建筑热舒适的影响研究[D]. 吴帅.沈阳建筑大学2020

[7]套室内人体热舒适和空气品质的研究[D]. 刘欧子.西北工业大学2001

[8]夏季工况条件下闭式热源塔的传热传质过程研究[D]. 杨亮亮.湖南大学2014

[9]湖北地区地源热泵系统工程的能效测试与分析[D]. 汤昌靖.华中科技大学2014

[10]顶棚辐射供冷与供热特性研究[D]. 严红亮.南京理工大学2016

本文来源: https://www.37lunwen.com/article/6310d77c63766d4c8db1a58b.html