# 基于g-C3N4 CdS＆WO3的异质结光催化剂的构建及其在水光解制氢中的性能研究

能源危机和环境污染情况日益严重,制备无污染、高清洁的H2能源,成为代替传统化石能源的可行性方案。介于此,本文主要研究基于CN和Cd S的复合型纳米半导体材料的制备,构建特殊的电荷传输路径,提高可见光驱动下分解水制H2的催化性能,同时探讨光催化剂的光学性能、电学性能以及光解水的反应机理。本文主要涉及三个研究内容:1、通过水热合成法用双金属磷化物（Co Mo P）纳米颗粒修饰CN纳米片,成功制备了纳米光催化剂Co Mo P/CN,在HER中表现出可喜的光催化活性,可见光照射5h后的H2产量达到646.4μmol,是纯CN的66.7倍之多。FTIR、XRD、FESEM和TEM的表征结果显示,复合催化剂具有良好的晶型和特有的官能团,UV-vis DR、瞬态荧光和电化学的测试结果显示,复合物催化剂具有更强的可见光吸收性能和电化学性能。附着在CN表面的纳米颗粒Co Mo P为HER过程提供了足够多的活性位点,使其电荷与空穴的分离效率、光生电子的转移效率得到极大提高,加速了在水中的还原反应速率并提升了H2产量。针对在EY敏化体系中高效的光催化析氢活性,提出了可能的电荷传输及HER机理。2、在Cd S@CN纳米复合材料上光沉积Ni（OH）2,构建了Cd S与CN之间特殊的电荷传输通道,使光生电子能高效的转移至活性位点Ni2+/Ni簇上,显著的加速了电子与空穴的分离。制成的复合型催化剂Cd S@CN/Ni（OH）2极大地提高了HER速率,5h后的H2产量达到1445.58μmol,分别是Cd S和CN的39.5倍和149倍之多,其对应的AQE为5.59%。FESEM、TEM、XRD、XPS、UV-vis DR和BET等表征结果显示复合催化剂具有较好的晶型结构、元素具有特定的化合价态和更强的可见光吸收能力,比表面积得到提升。稳态瞬态荧光光谱和电化学表征结果显示Cd S@CN/Ni（OH）2的光电流密度最高、阻抗最小、光生电子寿命最长,综合显示出更优的光电化学性能。同时,提出了在可见光照射下,乳酸溶液作为牺牲试剂,复合型半导体材料光催化分解水制H2的反应机理。3、构建了有独特光生电荷传输路径的Z型异质结Cd S@WO3,使WO3的CB上的光生电荷直接传递到Cd S的VB上并与之空穴复合,有效抑制Cd S上光生空穴和电子的复合,在可见光下能高效分解水制H2。以乳酸溶液为牺牲试剂,催化剂Cd S@WO3/Co P在可见光照射5h后的H2产量为736.89μmol,分别是纯Cd S和WO3的20.2和24.5倍,对应的AQE为1.72%。XRD、TEM、XPS表征结果显示出催化剂有高的结晶度、纳米棒状的微观形貌和元素特定的化合价态分布。UV-vis DR、PL、电化学测试结果显示出Cd S@WO3/Co P对可见光的吸收强度最高,光电流响应最强,有效提高了光生空穴和电子的分离效率,其光学和电学性能均优于对比催化剂,并根据其结果详细的计算并分析了催化剂的能带结构。具有特殊能带结构的Z型异质结Cd S@WO3搭载Co P后,有更多的活性位点,提高了光生电荷的传输速率,促进了还原反应的发生,提升了H2产量。同时,探究并提出了基于Z型异质结Cd S@WO3上的电荷转移机制和HER机理。

## 基本信息

| 题目 | 基于g-C3N4、CdS&WO3异质结光催化剂的构筑及其光解水制氢性能研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 硕士论文 |
| 作者 | 张玉鹏 |
| 作者单位 | 北方民族大学 |
| 导师 | 靳治良 |
| 文献来源 | 北方民族大学 |
| 发表年份 | 2020 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅰ辑 |
| 专业分类 | 化学,化学,无机化工 |
| 分类号 | O643.36;O644.1;TQ116.2 |
| 关键词 | 光生电子,异质结,光催化,分解水,产氢 |
| 总页数： | 85 |
| 文件大小： | 3875K |

## 论文目录

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 光催化简介

1.1.1 光催化现状

1.1.2 光催化分解水的基本原理

1.1.3 光解水制氢面临的问题

1.1.4 光催化的其他应用

1.2 几种半导体材料的性能和应用

3N4）'> 1.2.1 类石墨相氮化碳（g-C3N4）

1.2.2 硫化镉（CdS）半导体材料

3）半导体材料'> 1.2.3 三氧化钨（WO3）半导体材料

1.2.4 异质结半导体材料

1.3 提升光催化分解水效率的方法

1.3.1 搭载贵金属或非贵金属助催化剂

1.3.2 制备复合型纳米半导体材料

1.3.3 选择合适的染料敏化和牺牲试剂

1.3.4 通过结合MOFs增加比表面积

1.3.5 制备量子点催化剂

1.4 选题背景、意义和研究内容

第二章 纳米颗粒CoMoP修饰CN加快电荷转移速率及其光解水性能研究

2.1 引言

2.2 实验内容

2.2.1 催化剂CN和 CoMoP/CN制备

2.2.2 光催化制氢实验和AQE测试

2.2.3 实验仪器和设备

2.3 结果与讨论

2.3.1 结构表征与分析

2.3.2 形貌表征与分析

2.3.3 催化性能表征与分析

2.3.4 光电性能表征与分析

2.3.5 元素成分检测与分析

2.3.6 吸附脱附曲线分析

2.3.7 光催化反应机理

2.4 本章小结

2 实现可见光驱动下分解水制氢研究'>第三章 复合材料CdS@CN表面光沉积Ni（OH）2实现可见光驱动下分解水制氢研究

3.1 引言

3.2 实验内容

3.2.1 硫化镉纳米棒的制备

3.2.2 光催化制氢实验

3.2.3 表观量子产率测量

3.2.4 实验设备和表征仪器

3.3 结果与讨论

3.3.1 结构表征与分析

3.3.2 形貌表征与分析

3.3.3 催化性能表征与分析

3.3.4 电学性能表征与分析

3.3.5 光学性能表征与分析

3.3.6 元素成份测定与分析

3.3.7 吸附脱附曲线分析

3.3.8 光催化反应机理

3.4 本章小结

3实现可控的电子传输机制研究'>第四章 用CoP修饰Z型异质结CdS@WO3实现可控的电子传输机制研究

4.1 引言

4.2 实验内容

4.2.1 光催化剂的制备

4.2.2 析氢动力学实验

4.2.3 实验仪器和设备

4.2.4 表观量子产率测量

4.3 结果与讨论

4.3.1 形貌结构表征与分析

4.3.2 催化性能测试和分析

4.3.3 电学性能表征与分析

4.3.4 光学性能表征与分析

4.3.5 元素成份测定与分析

4.3.6 光催化反应机理

4.4 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的论文

个人简介

附件

## 参考文献

[1] 热剥离法制备含缺陷g-C_3N_4纳米片及光催化性能[J]. 稀有金属 2021(01)

[2] 碳量子点/g-C_3N_4复合光催化剂的制备及光催化降解四环素性能[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2020(02)

[3] 真空加热和电子束辐照改性处理g-C_3N_4光催化剂[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2017(03)

[4] g-C_3N_4基异质结构光催化剂的研究[J]. 江西化工 2020(06)

[5] 纳米化处理对g-C_3N_4物理性质和光催化性能的影响[J]. 微纳电子技术 2021(03)

[6] 氰基修饰的g-C_3N_4制备及光催化产氢性能[J]. 人工晶体学报 2020(04)

[7] g-C_3N_4光催化剂研究进展[J]. 天津工业大学学报 2012(06)

[8] g-C_3N_4基复合纳米材料光催化性能研究进展[J]. 工业催化 2020(08)

[9] 两种g-C_3N_4的异质结的第一性原理计算[J]. 功能材料 2017(09)

[10] 超声-冷冻干燥法制备g-C_3N_4纳米片及其光催化降解性能研究[J]. 化工新型材料 2019(12)

[11] 金属-有机框架材料/g-C_3N_4复合材料在光催化应用中的研究进展[J]. 化工新型材料 2019(12)

[12] 二维超薄g-C_3N_4的制备及其光催化性能研究[J]. 中国环境科学 2017(10)

[13] g-C_3N_4/石墨烯复合材料的制备及光催化活性的研究[J]. 中国环境科学 2016(03)

[14] g-C_3N_4光催化性能的研究进展[J]. 无机材料学报 2014(08)

[15] 一步法合成g-C_3N_4纳米片用作苯酚可见光降解高效催化剂（英文）[J]. 催化学报 2017(10)

[16] 热聚合硫氰酸铵制备多孔g-C_3N_4纳米片及其可见光催化分解水制氢性能（英文）[J]. 催化学报 2016(11)

[17] g-C_3N_4光催化材料的第一性原理研究[J]. 化学进展 2016(10)

[18] 硝酸活化三聚氰胺前驱体对g-C_3N_4结构和可见光催化性能的影响[J]. 无机化学学报 2020(01)

[19] g-C_3N_4富集结合毛细管电泳与电感耦合等离子体质谱联用分析西瓜中硒形态[J]. 色谱 2020(10)

[20] 氧掺杂高比表面积g-C_3N_4的制备及其光催化性能研究[J]. 化学工程 2020(09)

[21] 插层法制备g-C_3N_4/高岭石复合材料及其光学性能[J]. 人工晶体学报 2017(07)

[22] 基于g-C_3N_4异质结复合材料光催化降解污染物的研究进展[J]. 材料导报 2019(S2)

[23] 基于g-C_3N_4的Z型光催化体系研究进展[J]. 物理化学学报 2016(06)

[24] 木材表面g-C_3N_4的固定及其光降解性能表征[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2018(01)

[25] 硫掺杂高比表面积g-C_3N_4的制备及其光催化性能的研究[J]. 现代化工 2020(04)

[26] g-C_3N_4/高岭土复合材料的制备及其光催化性能研究[J]. 无机材料学报 2016(09)

[27] g-C_3N_4界面改性:掺杂金属硫化物构建新型异质结光催化剂的能源转换展望（英文）[J]. 催化学报 2019(03)

[28] Cu改性石墨相氮化碳(g-C_3N_4)光催化灭活铜绿微囊藻的效能与机理研究[J]. 环境科学学报 2020(05)

[29] 蜜勒胺/g-C_3N_4光催化复合材料的制备及其NO降解性能研究[J]. 化学世界 2020(05)

[30] g-C_3N_4同质异型结对水中U(Ⅵ)及甲基橙的光催化去除性能[J]. 湿法冶金 2020(04)

## 相似文献

[1]g-C3N4基纳米异质结的制备及光催化分解水制氢性能研究[D]. 陈纪兵.西北大学2019

[2]Ni-P改性g-C3N4提高其光解水产氢性能分析[D]. 谢玉波.沈阳师范大学2019

[3]基于g-C3N4异质结纳米结构的光催化产氢性能研究[D]. 秦志扬.武汉理工大学2016

[4]模板法制备g-C3N4基异质结及其光催化性能研究[D]. 董宗俊.浙江理工大学2019

[5]过渡金属硫化物/g-C3N4复合材料的合成及光催化性能的研究[D]. 王贝贝.浙江理工大学2019

[6]基于氨基酸型表面活性剂的g-C3N4结构的调控及其在光催化中的应用[D]. 施金岑.扬州大学2019

[7]g-C3N4基可见光催化剂净化黄药废水[D]. 杨状.辽宁科技大学2019

[8]石墨相氮化碳g-C3N4及其复合材料的制备和光催化抗菌性能研究[D]. 吴赟炎.江苏大学2019

[9]理论化学研究g-C3N4及其复合体系的光催化性能与机理[D]. 景冰花.广东工业大学2019

[10]原位复合法制备Ag掺杂g-C3N4及其光催化性能研究[D]. 李娇娇.西安工业大学2019

本文来源: https://www.37lunwen.com/article/d99502afe959e26709401818.html